# 闸阀的设计标准和适用范围

闸阀的设计标准和适用范围

| 序号 | 类别 | 标准代号 | 标准名称 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公称通经（mm） | 公称压力或压力级 | 适用范围 |
| 1 | 锻钢 | JB/T7746-1995 | 缩径锻钢阀门 | 10～50 | 2.5～25MPa | 通用 |
| 2 | 铸钢 | JIS B2073-1999 | 1.0MPa法兰连接铸钢制明杆闸阀 | 40～600 | 10K | 通用 |
|  |  | JIS B2083-1999 | 2.0～4.0MPa法兰连接铸钢制明杆闸阀 | 40～700 | 20K | 通用 |
|  |  | JPI-7S-46-1999 | 法兰连接铸钢阀门 | 32～350 | CL150、CL300 | 石油、石化 |
| 3 | 锻钢 或 铸钢 | API 602-1993 | 紧凑型钢制闸阀 | 15～50 | CL150、300、600、800 | 石油、石化、电力 |
|  |  | API 606-1995 | 紧凑型延长阀体钢制闸阀 | 15～50 | CL150、300、600、800 | 石油、石化、电力 |
|  |  | BS 5352-1999 | 公称通径小于或等于50mm的钢制楔式闸阀、截止阀和止回阀 | 15～50 | CL150、300、600、800、1500 | 石油、石化、电力 |
|  |  | JPI-7S-36-1999 | 小型钢制阀门 | 10～400 | CL800 | 石油、石化、电力 |
|  |  | API 6D-2002 ISO 14313-1998 | 石油和天然气工业管线输送系统、管线阀门 | 50～1600 | CL150～2500 | 石油、石化、电力 |
|  |  | API 597-1994 | 法兰和对焊连接钢制缩口闸阀 | 50～600 | CL150～600 | 石油、石化、电力 |
|  |  | API 600-20001 | 石油和天然气用螺栓连接阀盖钢制闸阀 | 25～600 | CL150～2600 | 石油、石化、电力 |
|  |  | ANSI ISO10434-1998 | 石油和天然气用螺栓连接阀盖钢制闸阀 | 25～600 | 2.0～42.0MPa | 石油、石化、电力 |
|  |  | API 603-1991 | CL150 耐腐蚀闸阀 | 15～300 | CL150 | 石油、石化、电力 |
|  |  | BS1414-1999 | 法兰和对焊连接钢制闸阀 | 25～600 | CL150～2500 | 石油、石化、电力 |
|  |  | MSS-SP-42-1995 | 耐腐蚀法兰、对焊连接闸阀、截止阀、角阀和止回阀 | 15～50 | CL150 | 通用 |
|  |  | GB/T12234-1989 | 通用阀门、法兰和对焊连接钢制闸阀 | 25～600 | 1.6～42MPa | 通用 |
|  |  | ASME B16.34-1996 | 阀门-法兰或对焊连接 | 15～750 | CL150～2500 | 通用 |
|  |  | MISS-SP-81-1995 | 无盖、法兰连接不锈钢刀型闸阀 | 50～600 | CL150 | 通用 |
|  |  | BS 5157-1999 | 通用平行闸板钢制闸阀 | 40～600 | 1.6～10.0MPa | 通用 |
| 4 | 锻钢 或 铸钢 | API 6A-2002 | 井口装置 | 1 13/16~9in | API 3000～20000 | 石油、天然气 |